Лабораторная работа № 1

«Проектирование локальной сети»

| № вар-та | № корпуса | Количество классов в корпусе | Количество ПК в классе и топология LAN в корпусе «An»: | Количество ПК в классе и топология LAN в корпусе Bn»: | Связь между зданиями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1, 2 | 1 корпус – 6 классов, 2 корпус – 2 класса | 1 этаж-3 кл. по 12 ; 2 этаж -1кл.шина -10; 3 этаж 2 кл- по 15, | 2этаж-1 кл. – 8 ; 3 этаж -1кл.шина -10; | По оптоволоконному кабелю – длиной 400м. многомодовый,. |
| 2 | 1, 3 | 1 корпус – 3 класса, 3 корпус -4 | 2 этаж-2 кл. по 10 шина ; 3 этаж -1кл.-10; | 1 этаж-1 кл. по 7 шина; 2 этаж-2 кл 3 этаж -1кл.-10; | По витой паре Стандарт 100Base –TX, Длина – 100м. |
| 3 | 2, 3 | 2 корпус – 5классов, 3 корпус -3 классов | 1 этаж-3 кл. по 7 2 этаж- 1 кл. по 10 ; 3 этаж -1кл.-8 шина; | 3 этаж-2 кл. по 12 ; 2 этаж -1кл.шина -10; | По оптоволоконному кабелю – длиной 500м. многомодовый, |
| 4 | 1, 3 | 1 корпус – 5 кл, 3 корпус – 2кл | 1 этаж шина 1 кл. -10; 2 этаж 3 кл. по 8 ; 3 этаж 1кл.шина -10; | 2этаж-1 кл. – 10 ; 3 этаж -1кл.шина -8; | По оптоволоконному кабелю – длиной 10000м. одномодовый, |
| 5 | 3, 4 | 3 корпус – 3кл, 4 корпус-6 кл, | 1 этаж шина 1 кл.-8 шина; 2 этаж-1 кл. по 4 ; 3 этаж -1кл.-8; | 1 этаж-2 кл-8 2 этаж –1 кл. 8 шина; 3 этаж -3кл.-8; | По оптоволоконному кабелю – длиной 15000м. одномодовый, |
| 6 | 1, 3 | 1 корпус – 4 кл, 3 корпус – 2 кл | 1 этаж;Wi-Fi; 1 кл -5 2 этаж-2кл. по 5; 3 этаж -1кл.-8; | 1 этаж-1 кл, 10 2 этаж –1 кл. 8 шина; | По витой паре Стандарт 100Base –TX, Длина – 100м. |

# Задания для выполнения

Построить схему сети состоящей из четырех корпусов, в каждом корпусе 3 этажа, на этажах по несколько классов, и ее модель с указанной топологией и стандартов линий связи. Основными критерием выбора должны быть: экономичность и достаточная пропускная способность. Сделать приблизительный расчет количества материалов и стоимости такой сети с учетом «сетевой» аппаратуры.

Примечание:

Во всех вариантах используется топология звезда «Star», кроме случаев,  где указана топология «шина» (bus). Все компьютеры включены по стандарту Ethernet. В топологии шина используют коаксиальный кабель 10BASE-2, оканчивающийся BNC-коннекторами, На физическом конце сети Т-коннектор, присоединённый к рабочей станции также требует установки терминатора для соединения сетей различных топологий применяется мост. В серверной для сетевого оборудования предусмотреть шкаф. Для соединения зданий по оптоволокну использовать медиаконвертеры с обеих сторон, для соединения зданий по витой паре до 100 м использовать витую пару в защитной оболочке, все соединения по воздуху.

В спецификацию оборудования и материалов необходимо  включить коннекторы RJ -45, SC-коннекторы, BNC T-коннектор,розетки RJ -45, Патч- корды (шнуры ) UTP 5 категории – 1,5 м., свичи, мосты, сервера, медиаконвертеры, точку доступа.

При расчете длины кабеля и его стоимости, следует учитывать:

- расстояние между компьютерами 1.5 м;

- в каждом классе установлен 100мб свич с одним гигабитным портом, если топология звезда.  мост, если шина;

- расстояние от первого компьютера до свитча 5 м.;

- между этажами 4,5 м;

- в каждом корпусе есть сервер, подключенный к гигабитному свичу;

- расстояние от гигабитного свитча до сервера 5 м.

Привести полный список оборудования и цены. Объяснить, чем Вы руководствовались при выборе тех или иных элементов сети и указать их преимущества.

# Text boxes

15

сервер

свич

гигабитный

III этаж

10

Bn              II Корпус

III этаж

Аn              I Корпус

15

медиаконверт

10 шина

сервер

свич

II этаж

8

II этаж

мост

медиаконверт

I этаж

I этаж

12

12

12

IV Корпус

III Корпус

III этаж

8

III этаж

10

II этаж

8

II этаж

10

10

I этаж

I этаж

7